## Slide 1
FPGA базирана система за диагностика на мрежово оборудване
Дипломант: Кристиян Галинов Михалев фак. №: 24651002 Дипломен ръководител: Доц. д-р инж. Ф. Ферадов
Notes: Темата на дипломната работа е разработка на FPGA-базиран автономен сериен терминал. Целта е създаване на самостоятелно устройство за конзолен достъп до мрежово оборудване, без използване на персонален компютър.

## Slide 2
Проблем
Notes: При диагностика и конфигурация на бизнес мрежово оборудване често се разчита на сериен конзолен достъп. На практика това изисква лаптоп и допълнителни адаптери, което усложнява процеса и намалява надеждността. Целта е този процес да бъде заменен с компактно, специализирано устройство.

## Slide 3
Разработено решение
Самостоятелно хардуерно устройство
Xylinx Artix7-XC7A100T
Вграден TFT LCD дисплей
Клавиатурен вход (PS/2)
RS-232 комуникация с мрежово оборудване
Работа без операционна система
(Instant-on)
Notes: разработено автономно хардуерно решение под формата на FPGA-базиран сериен терминал. Устройството комбинира клавиатурен вход, сериен интерфейс и директна визуализация върху TFT LCD дисплей. Работи без операционна система и стартира мигновено.

## Slide 4
Обща архитектура на устройството
Notes: Този слайд представя общата архитектура на разработеното устройство. Входните данни постъпват от PS/2 клавиатура и сериен интерфейс и се преобразуват в унифициран ASCII поток. Централната логика обработва текста и управлява неговото визуализиране, като резултатът се извежда директно към TFT LCD дисплей. Архитектурата е разделена на независими функционални блокове, което позволява паралелна и детерминирана работа на системата

## Slide 5
Организация на паметта
Текстов буфер – символно представяне (ASCII)
Шрифтова памет – растерно представяне на символите (8×16)
Кадров буфер – пикселно изображение
Notes: „След дефиниране на архитектурата е реализирана йерархична организация на паметта. Текстовият буфер съхранява символите на ASCII ниво, шрифтовата памет съдържа растерното представяне на символите, а кадровият буфер – готовото пикселно изображение. Това разделяне осигурява стабилна визуализация независимо от входния трафик.

## Slide 6
RTL реализация на системата
Реализация изцяло на RTL ниво
Унифициран вход: ASCII поток от PS/2 и UART
Управление на текста: курсор, скрол и текстов буфер (data_handler)
Генериране на кадър и видео изход към TFT LCD (frame_builder + lcd_driver)
Notes: Системата е реализирана изцяло на RTL ниво, без използване на процесор. Управлението на данните и достъпът до паметите се осъществяват чрез крайни автомати, като основните процеси работят паралелно. Това осигурява детерминирано поведение и надеждна работа на устройството.

## Slide 7
Електрически схеми
TPS61042 - постоянно токов източник за LED подсветка

## Slide 8
Електрически схеми
MAX3232 - многоканален RS-232 драйвер

## Slide 9
Печатна платка

## Slide 10
Демонстрационна постановка
Notes: Тук е показана постановката на демонстрацията. Устройството приема вход от PS/2 клавиатура, комуникира през сериен интерфейс при 115200 baud и визуализира резултата директно на TFT LCD дисплей.

## Slide 11
Демонстрационна постановка
Interface enable ether2
Interface disable ether2
Notes: „Показани са примерни тестови команди и очакваният ефект от тях. По време на демонстрацията ще се види коректно визуализиране на многоредов изход, както и реализираното скролиране.

## Slide 12
Благодаря за вниманието! Въпроси?

## Slide 13
Източници
SlidesCarnival for the presentation template
https://www.usconverters.com/usb-rs232-adapter-xs8801
https://hackaday.io/project/189699/gallery#8c6145e5882ac722701cb21076b83773
https://hackaday.io/project/176175/gallery#2c2eeb4a1e834826d406489954517f73